LIVA  |  Sufit lamelowy wielokierunkowy – montowany na konstrukcji nośnej [U94]

Wielokierunkowy sufit ażurowy z lameli w formie blaszek – Typ LIVA składa się z konstrukcji nośnej (U-kształtny profil nośny) i profili poprzecznych z zamocowanymi blaszkami.

Sąsiadujące ze sobą blaszki ustawione są w stosunku do siebie pod kątem prostym.

Perforowany profil nośny U94 mocowany jest do stropu za pomocą prętów gwintowanych M6 wkręconych w osadzone w stropie metalowe kotwy.

Rozstaw profili U94 zależy od przyjętego modułu – odpowiada długości profilu poprzecznego.

Blaszki mocowane są w stałych odległościach i mogą mieć różne wysokości i szerokości.

Otwory w profilach poprzecznych służą do połączenia z profilem U94 za pomocą kształtki z drutu sprężystego (C94).

Pojedyncze poprzeczki można niezależnie ustawiać i demontować. Właściwe ustawienie poprzeczek zapewnione jest poprzez odpowiednie otwory.

Połączenie sufitu LIVA ze ścianą odbywa się zazwyczaj poprzez zastosowanie fugi cieniowej. Wszystkie elementy wykonane są  z lakierowanego aluminium.

Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją.

Wielokierunkowy sufit rastrowy durlum – Typ LIVA składa się z:

| Pos m² | Dostawa i montaż sufitu rastrowego Typ Liva Długość poprzeczek: □ 1200mm Grubość materiału: ca. 0,6 – 0,8 mm Wymiary lameli: Wysokość: ( 100 mm ( 150 mm ( 200 mm Szerokość: ( 74 mm ( 98 mm Kolor: ( standardowa biel [inne kolory na zapytanie] Materiał: aluminium obustronnie lakierowane |
| --- | --- |
| Pos m² | Dostawa i montaż konstrukcji nośnej do sufitu rastrowego Typ Liva Profil U94 [Rozstaw profili nośnych odpowiada długości poprzeczek] Kolor: do wyboru: ( standardowa biel lub ( standardowa czerń Długość: 2400 mm Łącznik do profilu U94 (U94) Kolor: wahlweise ( standardowa biel lub ( standardowa czerń Łączniki sprężynowe (C94) 2 szt. na 1 poprzeczkę Cena: ………………. €/m2 Wartość: …………. € |