# POLYLAM® | System żaluzji pionowych

System lameli pionowych durlum POLYLAM® jest dostosowany do wielkości pomieszczenia oraz posiada dobre właściwościraniczające pomieszczenie i właściwości akustyczne. System składa się z listew o szerokości listew 40, 63 lub 100 mm [do wyboru inne szerokości 30–100 mm]. Listwy można perforować zarówno na bokach, jak i na spodzie. Obraz perforacji zgodnie z instrukcją sufitu metalowego durlum najlepiej RV-L6. Wysokość listew można zmieniać w zakresie od 100 do 360 mm, możliwe są również specjalne wysokości listew wynoszące w granicach 80-800 mm. Całkowita wysokość wraz z podkonstrukcją to wysokość lameli plus 34 mm. Moduł można dowolnie wybierać, minimalny odstęp między modułami to szerokość listwy plus 50 mm. Profile nośne są prostopadłe do osi wzdłużnej lameli i mogą być zamocowane do usztywniających profili U1040 albo zamocowane bezpośrednio poprzez pręty gwintowane i kołki rozporowe do stropu. Rozstawy profili są  zgodne z normą PL EN 13964]. Lamele mogą mieć długość od 300 do 3800 mm. Lamele o długości mniejszej niż 1500 mm wymagają 2 szyn nośnych, Lamele o długości większej niż 1500 mm wymagają dodatkowo centralnie zamontowanej szyny nośnej. Czoła lameli posiadają odpowiedni otwór oraz tzw. „nosek centrujący“ co pozwala na dobre ich połączenie ze sobą i zachowanie liniowości lameli Wolne końce lameli można zamknąć za pomocą tzw. zaślepki (zwykłej i Typ F dla lameli obcinanych na budowie) Połączenie między szyną nośną a lamelą odbywa się za pomocą wycięcia hakowego, co zapewnia bezpieczne, stabilne połączenie. W zależności od obciążenia możliwe jest również dodatkowe bezpieczne połączenie lameli z szyną nośną za pomocą klipsa bezpieczeństwa.

Wymagania akustyczne:
System lameli POLYLAM® może być wyposażony w różne wypełnienia jako materiał chłonny, np. z wełną mineralną w folii PE lub filcem poliestrowym. Odpowiednią powierzchnię pochłaniającą dźwięk można dostosować do wymogów poprzez różną liczbę listew, ich wysokość / szerokość i rodzaj wypełnienia.

Tryskacze:
Powierzchnia otwarta w systemie Polylam zwykle większa niż 70 %, więc ten system sufitowy jest uważany za „otwarty” i nie jest wymagany osobny poziom zraszaczy dla wnęki sufitowej. [Należy jednak sprawdzić w indywidualnych przypadkach].

Wentylacja:
Układ lameli można również dostosować do systemu wentylacyjnego. Wielkości i położenie lameli dostosowywane do odpowiednich wymagań w zależności od projektu.

System durlum, lamela pionowa typ POLYLAM® lub równoważna. Składa się z:

| Poz. ............................ ..............................m2 | Dostawa i montaż listew pionowych Typ POLYLAM® w przekroju w kształcie litery U z górnym krawędzią wyprofilowaną w kształcie haka Szerokość lameli: opcjonalnie ( 40 mm lub ( 63 mm lub ( 100 mm lub ( … mm Wysokość lameli: … mm [min. 100/max. 360 mm] Długość lameli: … mm [min. 300/max. 3000 mm] Moduł: … mm Materiał: opcjonalnie ( blacha stalowa ocynkowana lub ( aluminium anodowane Powierzchnia: lakierowana proszkowo D206-700 podobna do RAL 9016, opcjonalnie wg palety RAL …. Perforacja: durlum Typ RV-L6 [2,1/4] z marginesem 10 mm bez perforacji Pochłanianie dźwięku: lamele wypełnione wełną mineralną w workach PE, gęstośc 17kg/m³ cena: … €/m² wartość: … € |
| --- | --- |
| Poz. Szt. | Koszty związane z przygotowaniem produkcji, wielkością i sposobem wykończenia |
| Poz. Szt. | Zaślepka [opcjonalnie] cena: … €/szt. wartość: … € |
| Poz. Szt. | Zabezpieczenie przed wypięciem [opcja] cena: … €/szt. wartość: … € |
| Pos m² | Dostawa i montaż podkonstrukcji do lameli pionowych Typ POLYLAM® Profile U dla modułu …. mm [min. rozstaw lameli – grubość lameli + 50mm] Profile ze stali lakierowanej na kolor czarny. Zawieszenie profili U za pomocą wieszaków noniuszowych lub prętów gwintowanych bezpośrednio do stropu lub za pomocą profili poprzecznych U1040 w kolorze czarnym i wieszak noniuszowych lub prętów gwintowanych oraz odpowiednich kołków stalowych rozporowych. cena: … €/m² wartość: … € |