# dur-Solo Typ 1  |  Żagiel sufitowy jednoczęściowy

| Poz. ............................ ..................szt. żagli Poz. ........................... Poz. ........................... ..................szt. żagli Poz. ........................... ..................szt.. żagli Poz. ........................... ..................szt. żagli Poz. ........................... ..................szt. żagli Poz. ........................... ...............szt. lamp | Dostawa i montaż sufitu dur-Solo – Typ 1. Żagiel sufitowy dur-Solo zawieszany jest na specjalnej konstrukcji nośnej. Demontaż odbywa się bez użycia narzędzi. [Żagiel sufitowy może być również jednostronnie uchylny.] Tolerancje i wymagania jakościowe zgodne są z TAIM, PL EN 13964 i standardami firmy durlum. Materiał: do wyboru stalowa blacha ocynkowana lub aluminium/stal nierdzewna Grubość: zgodnie z wymogami statycznymi Kolor: lakier proszkowy biały D206-700 podobny do RAL 9016, do wyboru RAL ............... Grubość lakieru: ca. 70 µm Perforacja: do wyboru Typ ............... Schallabsorption: poprzez zastosowanie specjalnej flizeliny akustycznej durlum s = ca. 0,73, do wyboru w kolorze czarnym lub białym Wykończenie krawędzi: ............... Wymiary: długość ............... mm [max. 3000 mm] szerokość............... mm [max. 1300 mm] €/żagiel Koszty produkcji (wymiary, kształt, rozpoczęcie) € Dostawa i montaż konstrukcji nośnej, zbudowanej z dwóch poprzeczek, które są zamocowane do stropu za pomocą dwóch prętów gwintowanych każda. Odpowiednie wycięcia w poprzeczkach umożliwiają uchylanie paneli. Wysokość podwieszenia: ............... mm Mogą być zastosowane tylko takie elementy konstrukcyjne, które uzyskały akceptacje producenta sufitów. Wszystkie części muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. €/żagiel Dopłata za specjalne wykończenie narożników, zalecane w systemach z uchylnymi panelami. €/żagiel Dopłata za wycięcie otworu pod lampę (w tym zakantowanie krawędzi). €/żagiel Dopłata za wzmocnienie paneli niezbędne do podwieszenia opraw. €/żagiel Oprawa „1430“ do wbudowania w żagiel sufitowy Typ 1, w tym wzmocnienie krawędzi. |
| --- | --- |